## Slide 1: چه کسی تزریق کند؟
کالج رادیولوژی آمریکا تایید میکند تزریق مواد کنتراست در سطح تشخیصی توسط تکنولوژیستها وپرستاران رادیولوژی دارای دارای گواهینامه
تحت نظر رادیولوژیست و دستورات وی ا جام شود رادیولوژیست مذکور باید شخصا حضور داشته و فورا در دسترس باشد

## Slide 2: محل تزریق
  تزریق با انژکتور از طریق آنژوکت پلاستیکی و نه نیدل فلزی انجام شود
  ترجیحا ورید آنتی کوبیتال یا ورید برگ ساعد برای تزریق استفاده شود
  در سیاهرگ سطحی مچ دست تزریق بیشتر از 1/5 مل/ثانیه خطرناک و باید مراقب محل تزریق بود
  اطمینال از کارکرد آنژوکت 1. جریان خون برگشتی 2. آزمایش مسیر با آب مقطر 3. بررسی احساس درد و تورم 4. جلوگیری از نشت دارو یا ورود هوا

## Slide 3: تزریق درسیاهرگ مرکزی

## Slide 4
افزایش احتمال آمبولی در تزریق دستی که بیمار دچار تنگی نفس سرفه درد قفسه سینه تاکی کاردی میشود که باید بعد از شروع اکسیژن درمانی و خواباندن بیمار به پهلوی چپ به پزشک اطلاع داد
سندرم کمپارتمان به خروج داروی کنتراست به فضای کمپارتمان یعنی جایی که ماهیچه عروق و عصب با یک غشای محکم به نام فاسیا احاطه میشود گفته میشود که ساختارهای واقع در آن را تحت فشار قرار داده و موجب درد تورمو فشار میشود
در بیمارانی با عدم توانایی برقراری ارتباط در کهنسالان خردسالان بسماران روانی و دارای هوش پایین در بیمارانی با گردش خون تغییر یافته در بیمارانی با آترواسکلروز در رگهای فرد دیابتی در بیمارانی که رادیوتراپی انجام داده اند در مواردی که آن وکت بیش از 24 ساعت متصل شده احتمال نشت بالاتر است